Wielka Nieszawka 2010-06-29

CSiR-341-3/10

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu na „Przebudowę skrzyżowania ul. Toruńskiej i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce

oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej

nr 273”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytanie 1: 	Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zakres prac obejmuje wykonanie  przejścia pod drogą metodą przeciskową. Czy posiadają Państwo projekt dotyczący wykonania tego przejścia?

Odp. 	Zamawiający nie posiada odrębnego projektu dot. wykonania przejścia pod drogą     metodą przeciskową. Przecisk należy wykonać zgodnie z technologią wybraną przez Wykonawcę.

Pytanie 2:   Czy posiadają Państwo dokumentację geologiczną? Jest ona niezbędna do wycenienia   robót ziemnych.

Odp. 	Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.  Zdaniem Zamawiającego roboty ziemne związane z zakresem zamówienia – roboty drogowe oraz odcinki kanalizacji deszczowej można wycenić na podstawie załączonych projektów – drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

Pytanie 3: 	Czy wyceną objąć również urządzenie do podczyszczania wód opadowych, gdyż przedmiar robót tego nie uwzględnia?

Odp.	Nie należy obejmować wyceną urządzenia do podczyszczania wód opadowych. Przedmiotem zamówienia w zakresie kanalizacji są  jedynie odcinki w pasie drogi wojewódzkiej:

- odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku D57-D58 (przy czym studnia D57 nie jest objęta przedmiotem zamówienia jako istniejąca)

- wpusty uliczne z przykanalikami – szt. 8 ,  przykanaliki wykonane przeciskiem pod drogą w rurze ochronnej.

Zakres sieci kanalizacyjnej pokazany został na rys. 1-3 kolorem czerwonym w załączonym pod ogłoszeniem załączniku „Kan. desz.proj.”.

Załączony opis techniczny i STWiORB dotyczy szerszego zakresu robót.  Załączony jako materiał pomocniczy przedmiar obejmuje główne elementy robót do wykonania.