Załącznik nr 9

WYKAZ ASORTYMENTU

| Lp. | Opis przedmiotu | ilość | Szkoła |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa: Wieża ze ślizgiem dla najmłodszych. Wyposażona w drabinkę oraz pochylnie z kamieniami wspinaczkowymi ze wspomaganiem linowym. Materiał: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo; płyta polietylenowa HDPE odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 149 x 227 cm; Strefa bezpieczeństwa: 454 x 578 cm; Wysokość całkowita: 174 cm; Wysokość swobodnego upadku: 90 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009. | 1 szt. | OP przy SP w Cierpicach |
| 2 | Huśtawka podwójna: Stalowa konstrukcja huśtawki ocynkowana, dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Zawiesia ze stali nierdzewnej, ułożyskowane. Siedziska z materiałów, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Siedziska połączone z ramą za pomocą łańcucha. Wymiary: 232 x 395 cm; Strefa bezpieczeństwa: 750 x 315 cm; Wysokość całkowita: 228 cm; Wysokość swobodnego upadku: 128 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. | 1 szt. | OP przy SP w Cierpicach |
| 3 | Huśtawka wagowa: Stalowa konstrukcja ramy huśtawki ocynkowana, dwukrotnie pokryta farbą proszkową. Oś osadzona w łożyskach. Siedziska oraz elementy ozdobne wykonane z płyty HDPE. Wymiary: 37 x 264 cm; Strefa bezpieczeństwa: 260 x 500 cm; Wysokość całkowita: 114 cm; Wysokość swobodnego upadku: 99 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. | 1 szt. | OP przy SP w Cierpicach |
| 4 | Sprężynowiec: Bujak podwójny koniki. Materiał: stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie pokryta farbą proszkową; płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: 31 x 171 cm; Strefa bezpieczeństwa: 331 x 471 cm; Wysokość całkowita: 90 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. | 1 szt. | OP przy SP w Cierpicach |
| 5 | Karuzela pionowa: Karuzela pionowa dla dwojga dzieci. Konstrukcja karuzeli ocynkowana, podest z antypoślizgowej płyty PE odpornej na warunki atmosferyczne. Podwójny system ułożyskowania karuzeli. Wymiary: 50 x 50 cm; Strefa bezpieczeństwa: 350 x 350 cm; Wysokość całkowita: 117 cm. Wysokość swobodnego upadku: 29 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. | 1 szt. | OP przy SP w Cierpicach |
| 6 | Huśtawka wagowa: Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Siedziska z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE. Wymiary: 38 x 275 cm; Strefa bezpieczeństwa: 238 x 475 cm; Wysokość całkowita: 126 cm; Wysokość swobodnego upadku: 95 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009. | 1szt | OP przy SP w Małej Nieszawce |
| 7 | Nawierzchnia syntetyczna: Przygotowanie podbudowy i kompleksowy montaż bezpiecznej nawierzchni dla wysokości upadku (HIC) do 1,6 m. • wym. 50 x 50 x 4,5 cm • 1m² | 89m2 | OP przy SP w Cierpicach |

Zamawiający określił w pozycjach wymagania minimalne, co oznacza możliwość zaoferowania dowolnego produktu spełniającego wymagania.